Ausschreibungstexte

Überströmeinheit als Vorwand-Jalousieklappe Typ USE-JK A/B-WV

Zum Verschließen und Öffnen einer lufttechnischen Öffnung in der Feuerwehraufzugs-Schachtwand für die Überströmung vom druckbelüfteten Aufzugsschacht zum Vorraum

bestehend aus

Jalousieklappe aus profiliertem Rahmenprofil mit 30mm breitem Anschlussprofil in verzinkter Ausführung. Gezogene Hohlkörperlamelle in verzinkter Ausführung mit eingefasster Gummilippendichtung, über außenliegendes Gestänge gekuppelt, für gegenläufige Lamellenstellung.

Temperaturbeständig bis 80°C. Bautiefe 180mm.

Klappenstellantrieb Auf-Zu, AC/DC 24V, Laufzeit Motor 20s, Nenndrehmoment 16Nm, Endlagenschalter

Innenwandbefestigungssatz für Wandvorbau zur Befestigung der Überströmeinheit an Innenwänden bestehend aus stabilem Wandrahmen aus verzinktem Stahlblech, Montageprofilen sowie einem aus vier separat demontierbaren Segmenten bestehenden Abdeckgehäuse aus Aluminium mit integriertem Schutzgitter, standardmäßig als Welldrahtgitter ausgeführt. Innerhalb des Gehäuses ist der Klemmkasten für den Anschluss des Stellantriebs der Jalousieklappe integriert.

Mehrere optionale Kabeldurchführungen für schacht- oder vorraumseitige Kabelverlegung.

Horizontale oder vertikale Anordnung möglich.

A: Länge der Antriebsseite

B: Länge der Lamellen

Abmessung i.l. A x B mm : A x B

Außenabmessung A x B x T mm : A x B x T

Überströmeinheit als Wandeinbau-Jalousieklappe Typ USE-JK A/B-WE

Zum Verschließen und Öffnen einer lufttechnischen Öffnung in der Feuerwehraufzugs-Schachtwand für die Überströmung vom druckbelüfteten Aufzugsschacht zum Vorraum

bestehend aus

Jalousieklappe aus profiliertem Rahmenprofil mit 30mm breitem Anschlussprofil in verzinkter Ausführung. Gezogene Hohlkörperlamelle in verzinkter Ausführung mit eingefasster Gummilippendichtung, über außenliegendes Gestänge gekuppelt, für gegenläufige Lamellenstellung.

Temperaturbeständig bis 80°C. Bautiefe 180mm.

Klappenstellantrieb Auf-Zu, AC/DC 24V, Laufzeit Motor 20s, Nenndrehmoment 16Nm, Endlagenschalter

Wandrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme der Jalousieklappe für Wandeinbau integriertem Schutzgitter, standardmäßig als Welldrahtgitter ausgeführt, demontierbarer Revisionsklappe und sichtbarer Verschraubung.

Auf der Innenseite des Wandrahmens ist der Klemmkasten für den Anschluss des Stellantriebs der Jalousieklappe angeordnet.

Mehrere optionale Kabeldurchführungen für schacht- oder vorraumseitige Kabelverlegung.

Horizontale oder vertikale Anordnung möglich.

A: Länge der Antriebsseite

B: Länge der Lamellen

Abmessung i.l. A x B mm : A x B

Außenabmessung A x B x T mm : A x B x T