Ausschreibungstexte

Überströmeinheit als Linear-Ausstellplatte Typ USE-LAP X bis X m²

Zum Verschließen und Öffnen einer lufttechnischen Öffnung in der Feuerwehraufzugs-Schachtwand für die Überströmung vom druckbelüfteten Aufzugsschacht zum Vorraum

bestehend aus

Einbauhülse aus verzinktem Stahlblech für die Montage im Wanddurchbruch mit Aufnahmen für Teleskopschienen und einen Kettenantrieb. Umlaufender Blechkragen zur Überdeckung der Durchbruchkanten. Teleskopschienen mit 250 mm Hub. Schutzgitter auf Schachtseite.

Wandöffnungs-Verschlussplatte standardmäßig aus Aluminium mit Außenabmessungen, die den Kragen des Einbaurahmens optisch vollständig abdecken.

Verschlussklappe über Teleskopschienen linear und parallel zur Wand ausfahrbar mit einstellbarem HUB bis 250mm.

Kettenantrieb, 24V DC, Laufzeit ca. 30s, Nennkraft 250N und Lastabschaltung, geringe Laufgeräusche.

Klemmkasten für den Anschluss des Kettenantriebs, montiert innerhalb der Einbauhülse. Revisionsmöglichkeit über demontierbare Verschlussklappe.

Abmessung Wanddurchbruch i.l. B x H mm:

Ausführungsoptionen:

- Verschlussplatte komplett pulverbeschichtet in RAL-Ton nach Wahl

- auf Anfrage: Verschlussplatte vorgerichtet für die Applikation von Gipskartonplatten, oder Designelementen (z.B. in Holzoptik)